# Сертификаты пожарной безопасности

Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

- Г1 (слабо горючие);

- Г2 (умеренно горючие);

- Г3 (нормально горючие);

- Г4 (сильно горючие).

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы:

- В1 (трудновоспламеняемые);

- В2 (умеренно воспламеняемые);

- В3 (легко воспламеняемые).

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402.

Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы:

- РП1 (не распространяющие пламя);

- РП2 (слабо распространяющие пламя);

- РП3 (умеренно распространяющие пламя);

- РП4 (сильно распространяющие пламя).

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливаются для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ 30444.

Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется.

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:

- Д1 (с малой дымообразующей способностью);

- Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

- Д3 (с высокой дымообразующей способностью).

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливаются по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044.

Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы:

- Т1 (мало опасные);

- Т2 (умеренно опасные);

- Т3 (высоко опасные);

- Т4 (чрезвычайно опасные).

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения - устанавливаются по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044.